## Slide 1: Развој рјешења за предвиђање броја особа у просторији
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Никола Карпић
Бања Лука, јул 2024.

## Slide 2: Увод
Циљ
Примјена:
  Гријање
  Вентилација
  Климатизација
Приватност
Notes: Добар дан.
Моје име је Никола Карпић и данас ћу вам представити свој дипломски рад на тему:
„Развој рјешења за предвиђање броја особа у просторији“.
Овај рад се бави примјеном машинског учења за процјену броја особа у просторијама користећи податке са сензора као што су температура, влажност ваздуха, ниво угљендиоксида у просторији и освјетљеност просторије.
Са све већим бројем уређаја повезаних на интернет, количина података коју прозводимо расте експоненцијално.
Ти подаци често остају неискориштени, а уз правилну анализу, они могу донијети значајне предности.
Ова тема је важна зато што омогућава оптимизацију потрошње енергије, побољшање сигурности и пружа основу за даљи развој паметних система.
Главни циљ овог рада је био развити рјешење које може прецизно предвидјети број особа у просторији користећи неинвазивне сензоре.
Предност оваквог рјешења су многоструке, а укључују ефикасније управљање ресурсима, повећање комфора корисника и смањење

## Slide 3: Машинско учење
Грана вјештачке интелигенције
Три типа:
  Надгледано
  Ненадгледано
  Учење уз подстицај
Notes: Машинско учење је грана вјештачке интелигенције која омогућава рачунарима да уче из података без експлицитног програмирања.
Постоје три главна типа машинског учења: надгледано учење, ненадгледано учење и учење у подстицај.
Надгледано учење користи означене податке за тренирање модела, док ненадгледано учење користи неозначене податке за откривање структура унутар самих тих података.
Машинско учење је популаризовано у посљедњих неколико година због паметног претраживача ChatGPT-ја...

## Slide 4
Notes: Успјешног маркетинга аутопилота компаније Tesla Motors и човјеколиког робота и робота пса компаније Boston Dynamics.

## Slide 5: Процес машинског учења
Notes: Процес развоја модела машинског учења се састоји од неколико корака:
Дефинисање проблема, Прикупљање података, Припрема података
Избор модела, Тренирање модела, Оцјењивање модела
Прилагођавање модела, Тестирање и примјена модела

## Slide 6: Дефинисање проблема
Прецизно дефинисан проблем
Прецизно дефинисан циљ
Notes: Дефинисање проблема је јасно разумијевање проблема који алгоритам треба да ријеши и како ће модел користити доступне податке за постизање циља.
Важно је прецизно дефинисати проблем како би се одабрала одговарајућа методологијаи алгоритми за његово рјешавање.
Конкретно у овом раду, циљ је развити модел који може прецизно предвидјети број особа у просторији на основу података прикупљених са сензора.
Овај проблем је класификациони проблем, јер предвиђамо дискретне категорије (број особа).

## Slide 7: Прикупљање података
Квалитет података
Постојећи скуп података
Јавно доступна база података
Мјерења:
  Температура
  Влажност ваздуха
  Ниво угљен-диоксида
  Освјетљеност просторије
Notes: Квалитет података директно утиче на перформансе модела, па је прикупљање података од кључне важности.
У овом раду смо користили већ готове податке добијене из јавно доступне базе података на интернету умјесто сопствених мјерења.
Тај приступ је изабран јер је омогућио фокусирање на анализу и развој модела без потребе за дуготрајним процесом прикупљања податакам, који би проширио обим самог рада.
Подаци су укључивали мјерења температуре, влажности, нивоа угљен-диоксида и освјетљености, прикупљана континуално током одређеног периода.

## Slide 8: Припрема података
Обухвата:
  Чишћење података
  Трансформацију података
  Нормализацију података
Чишћење података je уклањање:
  Грешака
  Непотпуних вриједности
  Одступајућих вриједности
Скупови података за тренирање и тестирање
Notes: Припрема података обухвата чишћење, трансформацију и нормализацију података.
Чишћење података подразумијева уклањање грешака, непотпуних и одступајућих вриједности.
Трансформација података је претварање података у формат који је погодан за машинско учење.
То може значити претварање описних података о категорији у нумеричке вриједности, нормализацију вриједности и стварање нових атрибута.
Нормализација података осигурава да сви атрибути имају сличне скале, што је важно за већину алгоритама машинског учења.
Скуп података се дијели у два подскупа, један за тренирање и други за тестирање.

## Slide 9: Избор модела
Зависи од:
  Природе података
  Комплексности проблема
  Жељених перформанси
Тестирани алгоритми:
  Логистичка регресија
  K-Nearest Neighbors
  Стабла одлучивања
  Random Forest
  LightGBM
Notes: Избор модела је важан корак, јер различити алгоритми могу дати различите резултате за исти проблем.
Избор алгоритма зависи од природе података, комплексности проблема и перформанси које желимо постићи.
Тестирање различитих алгоритама омогућава проналазак најбољих резултата за наш специфични проблем.
Тестирано је неколико алгоритама машинског учења како би се пронашао најефикаснији алгоритам за дати проблем:
*Логистичка регресија је једноставан и ефикасан алгоритам за бинарну класификацију.
*K-Nearest Neighbors користи удаљеност између података за класификацију.
*Стабла одлучивања користе структуру стабла за доношење одлука.
*Random Forest користи више стабала за побољшање тачности.
*LightGBM је напредан алгоритам за који користи постепено појачавање и нуди високу тачност и безу обуку.
Сваки од ових алгоритама је тестиран на истом скупу података како би се одредила њихова тачност и ефикасност.

## Slide 10: Тренирање модела
Notes: Тренирање модела је процес у коме модел учи из података.
Кориштењем Python програмског језика и Jupyter Notebook развојног окружења модели су тренирани на прикупљеним подацима, како би се оптимизовала њихова тачност.
У овој фази се користи скуп података за тренирање.
Процес тренирања укључује итеративно прилагођавање модела како би се смањила грешка и побољшала предикција.

## Slide 11: Евалуација модела
Метрике:
  Тачност
  Прецизност
  F1 score
Notes: Евалуација модела се ради кориштењем разних метрика као што су тачност, прецизност и F1 score.
Тачност је мјера односа броја тачних предвиђања и броја укупних предвиђања.
Прецизност је мјера односа броја тачно позитивних предвиђања и укупног проја позитивних предвиђања.
F1 score је хармонијска средина тачности и одзива.
Одзив је однос тачних позитивних предвиђања и укупног броја стварних позитивних случајева.
Сваки модел је евалуиран на скупу података за тестирање, како би се процијенила његова способност да генерализује на нове податке.
Резултати евалуације су кориштени за избор најбољег модела и у овом рјешењу. Најбоље резултате су показали Random Forest и LightGBM алгоритми.

## Slide 12: Прилагођавање модела
Notes: На основу резултата евалуације, ради се прилагођавање параметара модела и поновно тренирање модела у случају да је потребно.
У супротном, прелази се даље на тестирање и примјену модела.

## Slide 13: Тестирање и примјена модела
Notes: Након што је модел трениран и евалуиран, он се може тестирати и примијенити у продукционом окружењу.
То значи кориштење модела за предвиђање броја особа у просторији у реалном времену.
Модел може бити интегрисан у систем управљања зградом, како би аутоматски прилагодио освјетљење, гријање или вентилацију на основу броја особа у просторији.

## Slide 14: Резултати
Random Forest
  Робусност
  Ефикасност
  Стабилност перформанси
LightGBM
  Ефикасније тренирање
  Брже предвиђање
Notes: Резултати су показали да је могуће прецизно предвидјети број особа у просторији користећи податке са сензора и алгоритме машинског учења.
Упоредна анализа модела је показала предности и мане сваког алгоритма.
Нпр. Random Forest је робустан и ефикасан за велике скупове података, док је LightGBM брз и нуди високу тачност.
Random Forest алгоритам је показао стабилне перформансе и добру способност генерализације, док је LightGBM био ефикаснији у тренирању са великим скуповима података и бржи у вршењу предвиђања.

## Slide 15: Закључак
Развијено рјешење:
  Ефикасно
  Широка примјена
    Комерцијалне зграде
    Стамбени простори
    Индустријска постројења
Систем доприноси:
  Смањењу потрошње енергије
  Побољшању комфора корисника
  Повећању оперативне ефикасности
Основа за развој напредних система управљања ресурсима.
Notes: Закључујемо да је развијено рјешење ефикасно ида може имати широку примјену у различитим областима, укључујући комерцијалне зграде, стамбене просторе и индустријска постројења.
Систем може значајно допринијети смањењу потрошње енергије, побољшању комфора корисника и повећању оперативне ефикасности.
Даље истраживање би могло укључивати интеграцију додатних сензора и повезивање рјешења са постојећим системом за управљање паметним зградама.
Такође, може се радити на оптимизацији кориштених и могућој употреби нових, нетестираних алгоритама.
Овај рад пружа основу за развој напредних система за управљање ресурсима и побољшање комфора корисника.

## Slide 16: Питања и одговори
Notes: Хвала Вам на пажњи.
Захваљујем се ментору и комисији на подршци током писања овог рада.
Сада сам отворен за сва ваша питања и одговоре.